## Slide 1: Elektronika (BMEVIEEA094)
Dr. Hosszú Gábor
hosszu@eet.bme.hu
Elektronikus Eszközök Tanszék
Q. B321. szoba
http://nimrud.eet.bme.hu/elektronika

## Slide 2: A tantárgy tematikája
Bevezető, az elektronika története
Félvezető fizikai összefoglaló
Félvezető eszközök
        Dióda
        Bipoláris tranzisztor
        JFET és MOS tranzisztor
Digitális alapáramkörök
Az integrált áramkörök összetevői
Az integrált áramkörök gyártása
Az integrált áramkörök tervezése, a VHDL nyelv
Az integrált áramkörök típusai

## Slide 3: Ajánlott tananyag
Közvetlenül a kiadótól érdemes megrendelni az info@szak.hu email címre írt levéllel: 40% kedvezményt adnak és budapesti címre nincs postaköltség

## Slide 4: Jegyzet
Az előadások diabemutatói a tárgy honlapjáról (http://nimrud.eet.bme.hu/elektronika) letölthetők
A fenti webcímről letölthető diabemutató anyaga a félév során kisebb mértékben módosulhat, a vizsga anyagát a vizsgaidőszak kezdetén letölthető diabemutatók képezik

## Slide 5: Elektronika
Elektromos áram félvezetőkben ill. vákuumban
ágai
    Energia feldolgozás (energy processing)
    Információ feldolgozás (information processing)
utóbbi felosztása, az ún. 4 C
    Közlés - Communication
      Távközlés
    Számítás - Computation
      Számítástechnika, informatika
    Szabályozás - Control
      Szabályozástechnika
    Alkatrészek - Components
      Eszközök

## Slide 6: Az elektronika története
Nemzedékek és fő jellemzőik:
  Elektromágnessel mozgatott mechanika
  Elektromos és mágneses erőtérrel, vákuumban mozgatott elektron
  Szilárd testben mozgó, potenciálterekkel vezérelt elektron

## Slide 7: Az elektronika első nemzedéke I.
1855: Jedlik Ányos: működő villamos kocsi modell
1828: Jedlik Ányos: egyenáramú motor működő modelljét elkészítette
  „villámdelejes forgony”
1837: Morse: távíró (telegraph)

## Slide 8: Az elektronika első nemzedéke II.
Egyenáramú generátor (dinamó):
  1861: Jedlik Ányos
  1866: Werner Siemens
1865: Maxwell: az elektromágneses hullámok elmélete
1876: Bell: telefon
1877: Thomas Alva Edison: fonográf, az első ROM
1879: Edison: szénszálas izzólámpa

## Slide 9: Az elektronika első nemzedéke III.
1885: Bláthy-Déri-Zipernowsky: transzformátor
  A „transzformátor” elnevezése Bláthytól származik

## Slide 10: Az elektronika első nemzedéke IV.
1878: Puskás Tivadar elvei szerint valósultak meg az első telefonközpontok Bostonban és 1879-ben Párizsban
1881: Puskás Tivadar és öccse, Puskás Ferenc az Osztrák-Magyar Monarchiában épített fel telefonközpontokat
1883: Tesla (szerb-amerikai) megépítette az első váltakozóáramú motort
  Ebben forgó mágneses teret használt a motor hajtására
1888: Herz előállította az elektromágneses hullámokat
  Ez 23 évvel azután történt, hogy Maxwell kidolgozta az elméletüket
1895: Szikratávíró (drót nélküli távíró):
  Marconi rádió kapcsolat: 2 mérföld (miles)
  Popov

## Slide 11: Az elektronika első nemzedéke V.
Puskás Tivadar: telefonhírmondó feltalálása
  1892: szabadalmaztatta
  1893: 60 előfizetővel elindult a szolgáltatás
  Ez volt az első elektronikus hír- és műsorszolgáltató közeg
  A rádió és az internet őse
  Budapesten működött a világon először
  Több külföldi országban is megvásárolták a licencét

## Slide 12: Az elektronika második nemzedéke I. Elektroncső korszak
Vákuumban mozgatott elektron
1873: Guthrie (brit): felfedezte az elektroncsöves dióda működésének alapjait
1874: Braun (német): kristályok egyirányú vezetésének felfedezése
  Ez a kristálydióda alapja
1880: Edison: újra felfedezte az elektroncsöves dióda működésének elvét
  Szabadalmaztatta, de nem hasznosította

## Slide 13
Edison kísérlet, 1880
A vákuumdióda születése
Egyenirányító eszköz
„+”
„-”, elektron emisszió, fűtött

## Slide 14: Az elektronika második nemzedéke II.
1894: Bose (indiai): alkalmazott először kristályt a rádióhullámok detektálására
1895: Lorenz: kimutatta az elektronok létét
1897: Braun (német): első katódsugárcső
1900: Pickard (USA): első kristálydiódás rádiókészülék
  Szilíciumból készítette a kristálydetektort
1904: Fleming (brit): vákuumdióda szabadalmaztatása
  Korábban Edisonnak dolgozott
  A vákuumdióda egy nemlineáris eszköz
  Ekkor még egyenirányítónak nevezték
1919: Eccles (brit) hozta létre a dióda elnevezést
  A görög δί-ὁδός = ‚két út’ kifejezésből
1920: rádiós távközlés
1940: TV, radarrendszerek

## Slide 15
A rácsvezérlés felfedezése
Lieben, 1912
Cső 1914-ből

## Slide 16
Elektroncső: a kezdetek

## Slide 17
Elektroncsövek: a kifejlett technika

## Slide 18
Elektroncsövek: a katódsugárcső
Optoelektronikai
eszköz

## Slide 19
Az elektronika harmadik nemzedéke:
Tranzisztor korszak
Fő jellemző: Szilárdtestben mozgatott elektron

## Slide 20
A félvezetők első felbukkanása: a kristálydetektor

## Slide 21
Egy „korszerű” rádiókészülék a húszas évekből

## Slide 22
A tűs tranzisztor felfedezése
Bardeen, Brattain, 1947

## Slide 23: Bipoláris tranzisztor
Elméleti tisztázás: 1948, Bell Laboratórium Shockley, Bardeen, Brattain
Bipoláris eszköz: elektronok és lyukak (germánium tűs tranzisztor)
1954: Első szilícium tranzisztor, a Texas Instruments cég készítette el
Az első kísérleti példány
és a szimbólum:

## Slide 24
William Shockley előadja a rétegtranzisztor elméletét

## Slide 25
A bipoláris tranzisztor Nobel díjasai:
Bardeen
Brattain
Shockley
1956

## Slide 26
Diszkrét (nem IC-beli) tranzisztorok
Egyedi kiszerelés, nagy hűtési felülettel

## Slide 27
Nagyteljesítményű félvezetőeszközök
„Tirisztor”

## Slide 28: ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer (1946.)

## Slide 29: A tranzisztoripar kezdeteinek háttere
1956: Shockley Semiconductor cég megalapítása
  De: William Shockley vezetési stílusa nehézkes volt
  1957. május: nyolc alkalmazott fellázadt ellene
1957. szeptember: 1,3 M$-os szerződést írtak alá a Fairchild Camera and Instruments nevű New York-i céggel
  A nyolc ember:
    Julius Blank, Victor Grinich, Jean Hoerni, Gene Kleiner, Jay Last, Gordon Moore, Robert Noyce és Sheldon Roberts
Ez volt a Fairchild Semiconductor születése

## Slide 30: Az IC-gyártás hajnala
A tranzisztorok használata általánossá vált
A tranzisztorok kisebbek voltak, mint az elektroncsövek
De egyes elektronikai berendezések még kisebb tranzisztorokat igényeltek
A méretkorlátot az jelentette, hogy a szilícium morzsán (chip) létrehozott tranzisztort hozzávezetésekkel kellett ellátni
S ekkor, szinte ugyanakkor két embernek is eszébe jutott ugyanaz a gondolat…

## Slide 31: Jack S. Kilby
Texas Instruments, 1958. július
  Szinte mindenki szabadságon volt, csak a pár hónapja felvett Kilby volt benn, így volt ideje gondolkozni…
Ekkor született az ötlete: ne csak a tranzisztort, hanem az áramkör többi részét is szilíciumból kellene létrehozni
  Eddig kapacitást és ellenállást senki nem készített félvezetőből
  Kilby főnökének tetszett az ötlet és biztatta, hogy valósítsa meg
1958. szeptember 12: elkészült az első működő modell
  Ez a világ első integrált áramköre
1959. február 6: a Texas Instruments benyújtotta a szabadalmat
  Ekkori neve: „szilárd áramkör” (solid circuit) volt

## Slide 32
J. S. Kilby
Az első integrált áramkör (IC): 1958, Texas Instruments

## Slide 33
„Rákapcsoltuk a tápfeszültséget, és az áramkör 1,3 MHz-en, körülbelül 0,2 V amplitúdóval azonnal oszcillálni kezdett”
1958. szeptember 12.

## Slide 35: Robert Noyce
Fairchild Semiconductor, 1959. január (Kalifornia)
  Egy alig indult, kis cég
  Noyce az egyes alkatrészek összekötésére sokkal jobb megoldást talált
    Feltalálta az ún. planáris technológiát
    Lényegében Kilby-től függetlenül feltalálta az integrált áramkört (IC-t), s az ő módszerével gyártják azóta is az IC-ket
1959. tavasz:
  Fairchild létrehozta az „egységes áramkört” (unitary circuit)
  Benyújtottak rá egy szabadalmat
  Mivel tudtak a Texas Instruments hasonló szabadalmáról, egy részletes alkalmazás leírását nyújtották be, hogy elkerüljék a szabadalombitorlást
1961. április 25: az amerikai szabadalmi hivatal megadta az első szabadalmat Noyce-nak
  Kilby szabadalmát akkor még csak vizsgálták…

## Slide 36
Az első zsebszámológép, 1971

## Slide 37
Integrált áramkörök
Ez is félvezetőeszköz… mégis minőségi ugrás!

## Slide 38: MOSFET és az integrált áramkörök fejlődése
Első FET példányok:
  1957: MOSFET (=MOS tranzisztor)
  1958: JFET
IC-k bonyolultságának változása:
  1960: SSI: < 100 elem
  1966: MSI: n × 100 elem
  1969: LSI: n × 1000 elem
  1975: VLSI: n × 10000 elem
  Ma: ULSI: n × 1000000 elem
1969: Mikroprocesszor, kezdet: Intel, Andrew Grove (Gróf András)
Integrált áramkörök, memóriák, képfeldolgozó eszközök egyesítve: Rendszer-egy-chipen (System-on-a-chip, SoC)
A mai integrált áramkörökben a MOSFET a leggyakoribb tranzisztor

## Slide 39
1616 mm-es memória chip

## Slide 40
Az integrált áramkörök fejlődése

## Slide 41: Az elektronika és az informatika jövője
Kutatásokat végeznek az egész világban annak meghatározására, hogy milyen irányzatok fognak érvényesülni az elkövetkező 5-10 évben az elektronika és az informatika egyes területein
Ennek óriási a műszaki és gazdasági jelentősége
  A műszaki fejlődés legtöbbször előre eltervezett kutatási-fejlesztési tervek eredményeként jön létre
Hazai – kormányzat által finanszírozott – kutatások is vannak
  http://www.nhit-it3.hu/

## Slide 43: A szükséges villamosságtani alapok felfrissítése
Jelölések
Előtagok (prefixumok)
Kirchhoff törvények
Ideális és valós források
Thévenin helyettesítő kép

## Slide 44: Jelölések
Nagybetűkkel: egyenáramú (DC) mennyiségek
  Egyenfeszültség: U
    Amerikai szabvány: V
  Egyenáram: I
Kisbetűkkel: váltakozó áramú (AC) mennyiségek
  Váltakozó feszültség: u
    Amerikai szabvány: v
  Váltakozó áram: i
Egyes ábrákon „V” ill. „v” jelöli a feszültséget, de ennek nincs különösebb jelentősége
Az ellenállások esetén, ha a mértékegységnek valamilyen előtagja is van és ha ettől még egyértelmű marad, hogy ellenállásról van szó, esetenként elhagyjuk az „Ω”-t
  Pl: „kΩ” helyett csak „k”-t, „MΩ” helyett csak „M”-t írunk
Nulla értékű fizikai mennyiség (pl.: 0, 0A, 0V) esetén nem mindig írjuk ki a mértékegységet
A hatásfok jele: η [éta]

## Slide 45: Előtagok (prefixumok)

## Slide 46: Kirchhoff törvények
Csomóponti törvény:
  Egy csomópontba befolyó és onnan kifolyó áramok előjeles összege 0 A
Huroktörvény:
  Tetszőleges zárt hurokban a feszültségek előjeles összege 0 V
A Kirchhoff törvények alkalmazásával minden hálózat megoldható

## Slide 47: Ideális és valós feszültségforrás
Ideális feszültségforrás
  A két kivezetés között a feszültség független a feszültségforrás áramától
    Így nulla a belső ellenállása (RB=0)
Valós feszültségforrás
  A kivezetések között mérhető feszültség függ az áramtól
    a gyakorlatban: csökken
  Úgy modellezzük, hogy veszünk egy ideális feszültségforrást és ehhez egy nullánál nagyobb ellenállást a valós RB belső ellenállás modelljéül
U
U
I
UG
IR
U
I
UG

## Slide 48: Ideális és valós áramforrás
Ideális áramforrás
  Az áram független az áramforráson eső feszültségtől
    Így végtelen nagy a belső ellenállása (RB=)
Valós áramforrás
  A kimenő áram függ az áramforráson eső feszültségtől
  Úgy modellezzük, hogy veszünk egy ideális áramforrást és ehhez egy végtelennél kisebb ellenállást a véges RB belső ellenállás modelljéül
I
I
U
IG