## Slide 1: Az integrált áramkörökben (IC-kben) használatos alapáramkörök

## Slide 2: Digitális alapáramkörök
MOS tranzisztorokkal megvalósított áramköröket tárgyalunk
  Ez ma a leggyakoribb
  Ezen belül is leggyakrabban a CMOS áramköri technológiát használják
  A CMOS egy olyan áramköri technológia, amelyben egyenlő számú NMOS és PMOS tranzisztort alkalmaznak
    NMOS = elektronvezetéses MOS
    PMOS = lyukvezetéses MOS
  Tehát a CMOS nem egy tranzisztorfajta, hanem egy áramköri technológia
Alapelem az inverter
    A legalapvetőbb logikai elem, az összes többi elem ebből származtatható
NOR, NAND, komplex kapuáramkörök
Félvezető tárak (memóriák)

## Slide 3: A CMOS áramköri technológia
Complementary MOS,  n és p típusú növekményes tranzisztorok
manapság egyeduralkodó logikai áramkörökben
Elõnyei:
    a logikai szintek „tiszták”, UH=UDD, UL=0V
    a statikus áramfelvétel =0
    gyors működés
    tápfeszültség érzéketlen

## Slide 4: A CMOS inverter
Egy n és egy p típusú növekményes tranzisztorból áll
A 2 tranzisztort egyszerre vezéreljük
Állandósult állapotban a két tranzisztor közül mindig csak az egyik vezet, a másik lezárt
p
n
U
be
U
ki
U
DD

## Slide 5: Az inverter, alapfogalmak
Átviteli (transzfer) karakterisztika
A kimeneti jel a bemeneti jel invertáltja

## Slide 6: Az inverter, alapfogalmak
Jel-helyreállító (regeneráló) képesség:
a középső szakasz meredekségétől függ

## Slide 7: Az inverter, alapfogalmak
Komparálási feszültség
Az a határ, ami alatt 0 szintté és ami felett logikai 1 szintté regenerálja az inverterlánc a jelet.
Az
és a karakterisztika metszéspontja

## Slide 8: Az inverter, alapfogalmak
tpd nehezen meghatározható, ráadásul a fel- és lefutáshoz tartozó késleltetés különböző lehet.
Lehetséges meghatározás pl. tpdHL=a bemenet 0-1 váltásánál az UHm szint elérésétől a kimenet ULM szint eléréséig.

## Slide 9: Az ideális CMOS inverter keresztmetszete
A technológia bonyolultabb, mint az NMOS esetében:
  az egyik tranzisztornak külön zsebet kell kialakítani, általában az n vezetésesnek, mivel a zseb diffúziója rontja a töltéshordozók mozgékonyságát
Az ábrán egy n-zsebes megoldás látható
p-hordozó
n+
n+
S
D
p+
p+
S
D
n-zseb
G
G
NMOS
PMOS

## Slide 10: Egy valódi CMOS inverter keresztmetszete
[Adapted from http://infopad.eecs.berkeley.edu/~icdesign/. Copyright 1996 UCB]

## Slide 11: Az IC-beli CMOS inverter kivezetései
Az ábrán egy p-zsebes megoldás látható
Megfigyelhető az p--zseb GND-re (földre) kötése egy p+-diffúziós területtel (ábra bal oldalán)
  Azért kell a p+-diffúzió, hogy elkerüljük a Shottky-dióda kialakulását
  A fém-félvezető átmenet nem ohmikusan, hanem egyenirányító módon (diódaként) viselkedik
    Ez kontaktus esetén káros
    A Shottky-hatás nem lép fel, ha a félvezető erősen adalékolt
Jobb oldalon látható az n--hordozó tápfeszültségre (UDD) kötése egy n+-diffúziós területtel
  Az n+-diffúzióra szintén a Shottky-hatás elkerülése érdekében van szükség

## Slide 12: A CMOS inverter és jellemző terhelése
UDD
Uki
CL
Ube

## Slide 13: CMOS inverter
FOGYASZTÁS
Statikus fogyasztás nincs, a kapu statikus állapotában áram nem folyik.
A működés közbeni, frekvenciafüggő dinamikus fogyasztás két részből áll
Egymásba vezetés
  a bemenő jel felfutásának egy szakaszában mindkét tranzisztor egyszerre vezet, ha VTn<Ube<UDD-VTp
Töltés-pumpálás
  Jelváltásokkor a kimeneten lévő CL terhelést 1-re váltáskor a PMOS-on keresztül tápfeszültségre töltjük, majd 0-ra váltáskor az NMOS-on keresztül kisütjük.
      töltést pumpálunk a tápból a föld felé

## Slide 14: CMOS inverter átkapcsolása

## Slide 15: CMOS inverter fogyasztása

## Slide 16: CMOS inverter layoutja
p zseb
n zseb

## Slide 17
Idő
Be
Ki
0,25 µm-es gate-szélesség esetén a jellemző késleltetés 50 ps
A CMOS Inverter (maszk alaprajz) & SPICE szimuláció

## Slide 18: CMOS Inverter
Inverter alaprajz a Microwind tervezőprogrammal

## Slide 19: Inverterlánc

## Slide 20: A gyűrűs rezgéskeltő (ring oszcillátor)
N db. páratlan számú inverter láncba kapcsolva, a sorban utolsó inverter kimenete a sorban első inverter bemenetéhez van kötve
nincs stabil állapota, oszcillál
A rezgési frekvencia pontosan mérhető digitális frekvenciamérővel
A mért fosc frekvencia reciproka a T=1/fosc periódusidő, a kiszámításának képlete: T=Ntpdp
Fő alkalmazása: az IC-k vizsgálata során a párkésleltetés mérése

## Slide 21: CMOS logikai kapuk
A CMOS inverterben mindkét tranzisztort vezéreljük
A kapuk esetében egy "felső" ill. "alsó" hálózat fog megjelenni
  mindkét hálózat annyi kapuból áll, ahány bemenete van a függvénynek
    Azoknál a bemeneti kombinációknál, ahol a függvény értéke 0, az alsó hálózat rövidzár a kimenet és a föld között, míg a felső hálózatnak szakadás a kimenet és a táp között
    ha a függvény értéke 1, akkor az alsó hálózat szakadás, a felső hálózat rövidzár
        a p ill. n tranzisztorokkal duális hálózatokat kell megvalósítani

## Slide 22: CMOS NOR kapu
A felső hálózat két sorba kötött PMOS tranzisztorból (P1 és P2) áll
Az alsó hálózat két párhuzamosan kötött NMOS tranzisztorból (N1 és N2) áll
Működés:
  Ha A vagy B bemenet magas, valamelyik NMOS tranzisztor vezet, a felső hálózatban viszont mindkét PMOS zár, így a kimenet logikai „0”, azaz 0 V
  Ha mindkét bemenet 0, akkor a két NMOS tranzisztor zár, a két felső PMOS nyit, ezért a kimenet logikai „1”, azaz UDD

## Slide 23: CMOS NAND kapu
A felső hálózat két párhuzamosan kötött PMOS tranzisztorból (P1 és P2) áll
Az alsó hálózat két sorba kötött NMOS tranzisztorból (N1 és N2) áll
Egy N bemenetű CMOS kapuhoz 2N db tranzisztorra van szükség

## Slide 24: CMOS NAND kapu layoutja

## Slide 25: CMOS komplex kapuk
A PMOS tranzisztorokból álló terhelés az NMOS meghajtó hálózat duális hálózata

## Slide 26: Venn-diagram két bemenő mennyiségre

## Slide 27: Venn-diagram három bemenő mennyiségre

## Slide 28: Venn-diagram négy bemenő mennyiségre
A
B
C
D

## Slide 29: Félvezető tárak (memóriák)

## Slide 30: Félvezető tárak (memóriák)
Csoportosítás különböző szempontok szerint:
-RAM {random access memory}
-ROM {read only memory}
illékony {volatile} a tápfeszültség lekapcsolásakor a beírt információ elvész (RAM)
nem illékony {nonvolatile} (NVRAM, az összes ROM)
destruktív : kiolvasáskor az éppen olvasott információ elvész, tehát vissza kell írni
-nem destruktív

## Slide 31: A MEMÓRIÁK SZERVEZÉSE
Cellamátrix
Minden cella 1 bit információt tárol
A „vízszintes” vezeték az ún. szóvezeték, a cellákon végigfutó függőleges vezeték az ún. bitvezeték
A szóvezetékek egyikével lehet a cellamátrix valamelyik sorát kijelölni
  ezután a bitvezetékeken keresztül tudjuk a kijelölt sor celláit írni vagy olvasni
A címző áramkörök közül a szóvezetékeket mindig egy dekóder hajtja meg
A bitvezetékekhez csatlakozó áramkör az író/olvasó erősítő
  ami a kiolvasás során nyalábolóként (multiplexer) működik
Dekóder
nyaláboló
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0 adat
cím
cím
szóvezetékek
Bitvezetékek
Chip
cella
cellamátrix