## Slide 1: Az integrált áramkörök (IC-k) gyártása

## Slide 2
Technológiai alapfogalmak
IC-k egy felületszerelt panelon
Megnézzük, hogy mi van e tokok belsejében

## Slide 3
VLSI áramkörök gyártástechnológiája: az un. planár technológia
A planár szó arra utal, hogy az integrált áramkörök gyártása síkbeli elrendezésben történik
  A gyártás „síkja” a félvezető szelet (wafer) felülete
Kiindulási alap: a rudakban készülő szilícium egykristály
Ezekből szeletelik a 2-12” (zoll ≈ inch ≈ hüvelyk, jele: ” ) átmérőjű szeleteket
  Ezek vastagsága kb. negyed milliméter
Egy szeleten több ezer IC (chip = die) készül egyszerre

## Slide 4
A megmunkálás során a szeletek csoportosan járják végig a technológia lépéseit, egy ilyen csoport neve: parti
Az ábrán egy partinak a diffúziós kályhába történő behelyezése látható
A félvezető gyártás különösen nagy tisztasági igényű. A technológiai lépések un. tiszta szobákban történnek

## Slide 5
Technológiai alapfogalmak
A szeleteket 20-40 -es csoportokban kezelik
Diffúziós kályhába helyeznek egy partit
A szeletek
Egy partiban akár 10000-50000 chip készülhet egyszerre!

## Slide 6
Technológiai alapfogalmak
A mai
szeletátmérő
20, 25 sőt 30 cm!

## Slide 7
Technológiai alapfogalmak
Szerelési műveletek
A chipen lévő tappancsokat aranyhuzallal kötjük a kivezető lábakhoz
A műveletet automata berendezés végzi

## Slide 8
Technológiai alapfogalmak
A gyártás igen kényes a szennyezésekre
A műveletek maximális tisztaságot igényelnek
Különleges öltözék
Pormentes szoba

## Slide 9
Technológiai alapfogalmak
„Tiszta szoba” egy IC gyárban

## Slide 10
Technológiai alapfogalmak
Szelet és chip
Egyforma chipek
Egy szeleten 100-2000 chip készül egyszerre!

## Slide 11
Technológiai alapfogalmak
Megmunkált szeletek, darabolás előtt

## Slide 12
Szelet, kész chipekkel
Technológiai alapfogalmak
A kész szeletek darabolása

## Slide 13
Technológiai alapfogalmak
Egy egyszerű IC chip fénymikroszkópi képe
A 741
A különböző vastagságú oxidréteggel fedett területek különböző színűnek látszanak

## Slide 14
Technológiai alapfogalmak
Csíkszélesség (feature size)
Diffúziós csík
Fémezés csík
Elektron-mikroszkópos felvétel
A csík szélessége a kezdetekkor:
12 - 15 m
Ma
0,18 m

## Slide 15
Technológiai alapfogalmak
Maszkok
Üveglemezen krómréteg
Pontosság igény:
pl. 0,1 , 10 cm távolságon:
10-6 !
A látható fény:
 = 0,3-0,6 m
Így a megmunkáláshoz szükséges fény mélyen ibolyántúli (UV)!

## Slide 16
Technológiai alapfogalmak
Maszk-sorozat, illesztés
IC ellenállás elektron-mikroszkópi képe
Fémezés
Kontaktus ablak
Bázis diffúzió
Emitter diffúzió
Egy technológia   12-15-18 maszk
Az illesztés problémája

## Slide 17
Technológiai alapfogalmak
Mag (core) és tappancs (pad)
TTL 7400, fénymikroszkóp
LSI áramkör terve, képernyőn
Mag
Tappancs áramkörök

## Slide 18: VLSI áramkörökkel kapcsolatos alapfogalmak
Nyomtatott áramköri lapon tokozott integrált áramkörök
  pl.: számítógép alaplapja
Mikroprocesszor chip fényképe

## Slide 19
Tranzisztorok keresztmetszete
npn bipoláris tranzisztor
n csatornás MOS tranzisztor
SZIGETELÉS

## Slide 20
A félvezető gyártás során
adalékolási,
rétegfelviteli ill.
litográfiai
műveletek váltják egymást
A félvezetőgyártás alapvető művelet-típusai

## Slide 21
Adalékolási műveletek
A felület bizonyos helyein a félvezető adalékolásának megváltoztatása.
Módjai:
    Diffúzió
    Ionimplantáció

## Slide 22
A diffúzióval létrehozott rétegek sűrűség eloszlása (adalékprofil) x = 0 a felület, növekvő x értékek a szeletre merőleges irányba mutatnak.
A felületi rétegek adalékoltsága erősebb
Oldalirányú diffúzióval is kell számolni
Diffúzió
Nagy hőmérséklet (kb.1000C ) hatására a felületre felvitt adalék atomok bediffundálnak a szilíciumba, azokon a helyeken, ahol a felületet nem védi szilícium dioxid
A szilícium-dioxid „maszkol” a diffúzióval szemben

## Slide 23
Ionimplantáció
Gyorsított ionok belövése az anyagba
Ionimplantációval létrehozott réteg sűrűség eloszlása, x = 0 a felület, növekvő x értékek a szeletre merőleges irányba mutatnak

## Slide 24
Az ionimplantáció előnyei a diffúzióval szemben
Nagyobb pontosság érhető el vele
Alacsonyabb hőmérsékletű művelet
Nincsen oldalirányú méretkülönbség a fotolitográfiás eljárás során nyitott ablak és az ionimplantációval létrehozott terület között, szemben a diffúzióval, ahol van oldalirányú diffúzió is
Az ionimplantáció hátrányai a diffúzióval szemben
Jobban károsítja a kristályszerkezetet
Kevésbé termelékeny

## Slide 25
Rétegfelviteli eljárások
Kémiai vagy fizikai módszerek, amelyekkel a teljes szelet felületét beborító, összefüggő réteget hoznak létre.
1.Oxidáció
A Si felületén a SiO2 réteg létrehozása oxigén környezetben kb.1000C hőmérséklet hatására. A felületen a SiO2 réteg tökéletes szigetelő, vegyi anyagokkal szemben szelektíven viselkedik.
A SiO2 szerepe kettős:
    1. gyártástechnológiai (maszkol)
    2. elektronikai
      szigetel a felületi rétegek között (vastag oxid)
      MOS tranzisztorokban dielektrikum (vékony oxid)

## Slide 26
2. Epitaxiális réteg növesztés
A felületen olyan Si réteg létrehozása, ami az egykristályos szerkezetet folytatja, de pl. kisebb adalékolású.
1200C hőmérsékletű művelet.
3. Kémiai gőzfázisú leválasztás (Chemical Vapor Deposition, CVD)
Kémiai gőzfázisú reakció hatására amorf vagy polikristályos Si leválasztása a felületre.
4. Fizikai gőzfázisú leválasztás (Physical Vapor Deposition, PVD)
Fizikai gőzfázisú reakció fémrétegek leválasztására (porlasztás ill. vákuum párologtatás).

## Slide 27
Litográfiai eljárások
Ezek segítségével hozzák létre a szilícium-dioxidban (SiO2) a szükséges mintázatot
Lépései
    fotoreziszt felvitel a szeletre
    minta leképezés
    oxid marás
A chip mintázatot a reticle, a szelet mintázatokat az un. maszk-ok tartalmazzák.
Leggyakrabban a maszkokon keresztül történő megvilágítással hozzuk létre fototechnikai úton a SiO2-ben a szükséges mintázatot. Minden technológiai lépéshez más maszk szükségesegy technológiát egy maszk sorozat határoz meg. A mintázatot (pattern data) számítógépi tervező programok készítik.

## Slide 28
Fotolitográfiai lépések
A szükséges mintázat kialakítása a SiO2-ban
Si hordozó
Si-dioxid
reziszt
maszk
A megvilágított területeken a fotoreziszt anyag polimerizálódik, bizonyos oldószerekkel szemben ellenállóvá válik, így a maszk mintázat átkerül a fotorezisztbe.
Si hordozó
Si-dioxid
Előhívás után

## Slide 29
Oxidmarás után:
Si hordozó
Tisztítás után:
Si hordozó
Si hordozó
Adalékok (pl. diffúzió)
A SiO2-ben kialakított mintázat maszkol a diffúzióval szemben

## Slide 30
Egyedi műveletek
A szeleteken végzett műveletek csoportos műveletek  olcsók.
Az egyedi műveletek drágák, minimalizálandók. Az ellenőrzési (tesztelési) lépésekből minél többet célszerű még a szeleten elvégezni, hogy a rossz chipeket ne tokozzák be.
1. Szeletelés

## Slide 31
2. Tokozás
Jellegzetes chip tokozási módok:
flip chip tokozás
aranyhuzalos kikötésű (bondolt) tokozás

## Slide 32
Vékony oxid
Source/drain adalékolás
p-
poli-Si gate
oxid
fémezés, kontaktus
Szerkezet:
Alaprajz (layout):
L
W
n+
n+
p+ field implant
MOS IC-k gyártásának lépései

## Slide 34
Oxidációs kályha (furnace)

## Slide 36
Példa:
Egy elkészült IC kis részlete, elektronmikroszkópos kép

## Slide 37: Poliszilícium gate-es önillesztő MOS technológia
1.Ablaknyitás az aktív zóna felett, implantáció VT beállítására
2.vékony oxid növesztés a gate-ek, vastag (field) oxid a tranzisztorokon kívüli területeken a szigetelés számára.
Aktív zóna: a tranzisztorok és a diffúzióból kialakított összeköttetések területének összessége
(ahol áram folyhat a félvezetőben)
Lépései:

## Slide 38: Poliszilícium gate-es önillesztő MOS technológia
1.Ablaknyitás az aktív zóna felett, implantáció VT beállítására
2. vékony oxid növesztés a gate-ek, vastag (field) oxid a tranzisztorokon kívüli területeken a szigetelés számára.
Lépései:
  3.Ablaknyitás a bújtatott kontaktusok számára (= kontaktus a félvezető és a poliszilícium között)

## Slide 39: Poliszilícium gate-es önillesztő MOS technológia
4. Poliszilícium felvitele a teljes felületre majd mintázása

## Slide 40: Poliszilícium gate-es önillesztő MOS technológia
4. Poliszilícium felvitele a teljes felületre majd mintázása
Lépései:
5. Ablaknyitás az aktív zóna felett és diffúzió
6. Szigetelés az egész felületen (általában PSG = foszfor-szilikát-üveg)
7. Ablaknyitás a szigetelőn (poli- vagy diffúzió fölött a kontaktusok számára)

## Slide 41: Poliszilícium gate-es önillesztő MOS technológia
  8.Fémbevonat és vezetékmintázat kialakítása
  9.(6-7-8) ismétlődik a vezetékezés számának megfelelően

## Slide 42
Integrált áramkörök
Az integrált áramkörök fejlődését útitervekkel (roadmap) irányítják. Ezek az elektronika és a mikroelektronika különböző szakértőinek közreműködésével készült önbeteljesítő előrejelzések a mikroelektronika fejlődési irányzataira

## Slide 43
Méretcsökkenés becsült üteme

## Slide 44
A tápfeszültség, a küszöbfeszültség és a gate oxid vastagságának csökkentése, a csatornahossz csökkenésével
Közeledés a fizikai határokhoz!

## Slide 45
Az útiterv (roadmap) jóslatai
A csíkszélesség
Fizikai határok: 0,07 m  300 Si atom, MOS csatornában egyszerre ~30 elektron

## Slide 46
Az útiterv jóslatai
Alkatrész-szám, memória bitkapacitás
DRAM: 64M/1995  64G/2010 Moore-törvény: kétszereződés 1,5 évente
DRAM bitkapacitás
P alkatrész-szám

## Slide 48
Tranzisztorgyártás: egy nagy üzlet
Mai világtermelés: 1020 egység évente

## Slide 49
In 1965, Gordon Moore predicted that the number of transistors that can be integrated on a die would double every 18 to 14 months
  i.e., grow exponentially with time
Amazing visionary – million transistor/chip barrier was crossed in the 1980’s.
  2300 transistors, 1 MHz clock (Intel 4004) - 1971
  42 Million, 2 GHz clock (Intel P4) - 2001
  140 Million transistor (HP PA-8500)
Moore törvény
Source: Intel web page (www.intel.com)

## Slide 50: Moore törvény
From Intel’s 4040 (2300 transistors) to Pentium II (7,500,000 transistors) and beyond
Relative sizes of ICs in graph

## Slide 52: A mikroelektronikai technológia fejlődése
Source: Gordon Moore – ISSCC, February 2003

## Slide 53: Moore törvény: 2x fejlődés nemzedékenként (18 havonta) az ár/teljesítményben
Source: Bruce Sohn – Intel (ASMC 2002)

## Slide 54
Az exponenciális fejlődés területei
• rendszer megbízhatóság
• rendszer teljesítmény
• költség/feladatkör
• áramfelvétel/feladatkör

## Slide 55
Tranzisztor költség
Három nagyságrendnyi csökkenés 30 év alatt

## Slide 56: Intel 4004 mikroprocesszor
Notes: introduced in 1971 versus 8086 introduced in 1978
1 MHz clock rate 10 MHz clock rate
5volt VDD (?) 5volt VDD
10 micron (?) 3 micron
5K transistors (?) 29K transistors

## Slide 57: Intel Pentium (IV) mikroprocesszor
Notes: P5 introduced in 1994 versus P6 (Pentium Pro) in 1996
75 to 100 MHz clock rate 150 to 200 MHz clock rate
91 mm**2 196 mm**2
3.3M transistors 5.5M transistors
(1M in cache) (external cache)
0.35 micron 0.35 micron
4 layers metal 4 layers metal
3.3volt VDD 3.3volt VDD
>20W typical power dissipation
387 pins

## Slide 58: Chipméret növekedés
4004
8008
8080
8085
8086
286
386
486
Pentium ® proc
P6
1
10
100
1970
1980
1990
2000
2010
Year
Die size (mm)
~7% growth per year
~2X growth in 10 years
Courtesy, Intel
14%-os chipátmérő növekedés kell évente a Moore tv. teljesüléséhez

## Slide 59: Órajel frekvencia
P6
Pentium ® proc
486
386
286
8086
8085
8080
8008
4004
0.1
1
10
100
1000
10000
1970
1980
1990
2000
2010
Year
Frequency (MHz)
2X every 2 years
Courtesy, Intel
A vezető mikroprocesszorok órajelfrekvenciája évente megkétszereződik.

## Slide 60: A Moore tv. következményei
Az asztali számítógépek processzor sebessége Forrás: Berndt et al., 2000, Table 1.

## Slide 61: A Moore tv. következményei
Az USA-ban eladott asztali számítógépek átlagárának változása Forrás: Berndt et al., 2000, Table 1.

## Slide 62: A Moore tv. következményei
A memória chipek árának alakulása az előző év %-ában Forrás: Grimm, 1998, Table 4.

## Slide 63: Az új technológia befogadási időtartama
Source – US Fuel Cell Council
A felgyorsult fejlődés…

## Slide 64: A felgyorsult fejlődés..
PC 2006
„Hordozható” PC 1985
$1500
25 pounds
Nincs elem – hálózatról kellett működtetni
$1000
5 pounds
Li Ion elem

## Slide 65
Az útiterv jóslatai
Alkatrész-szám, memória bitkapacitás
Frekvencia MHz
Huzal rétegszám
UDD [V]
Chip I/O
Disszipáció [W]
A tokozás kivezetésszám „csak” 1024-ig nő
Chip felület a mai 3 cm2-ről 14 cm2-re nő
A hőleadás súlyos probléma!
Pl. 120 W elvezetése 0,2 cm3-ről

## Slide 66
Pénzügyi problémák
Egy gyártósor beruházása:
1999 5.000.000.000 $
2010 50.000.000.000 $ = 12.000 milliárd Ft!
Irányzat:
gyártósor nagyon kevés helyen
tervezés igen sok helyen

## Slide 67: www.mems.hu
MEMS Laboratory – A Hungarian Research Centre
Part of the Microtechnology Department of the Institute of Technical Physics & Material Sciences, Hungarian Academy of Sciences
  Research, development & system of integration of physical, chemical/biochemical sensors & systems

## Slide 68: www.mems.hu – details
MEMS and MEMS related technologies, with special emphasis on development of Si MOS embedding circuits
Development and functional testing of different MEMS gas, chemical, 3D force, thermal, biology related sensors and sensor systems
Development of microfluidic systems
Development and applications of near IR light emitting diodes and detectors
Development of solar cells and their competitive technology