## Slide 1: Az integrált áramkörök (IC-k) típusai és tervezése

## Slide 2: Az integrált áramkörök felosztása a tervezés és a felhasználás viszonya alapján
Katalógus áramkörök osztálya
  általában széleskörű használhatóság
  a felhasználó nem azonos a tervezővel
  nagyon nagy számban gyártják
  olcsók
Alkalmazásjellemző integrált áramkörök (Application Specific Integrated Circuits, ASIC) osztálya
  adott különleges célra készülnek
  általában a felhasználó tervezi (tervezteti)
  a sorozatszám nagyon széles határok között változhat
  drágábbak a katalógus IC-knél

## Slide 3: A katalógus áramkörök
A mai IC bonyolultságok mellett képtelenség őket teljesen újratervezni a főbb funkcionális tömbökön lehetőleg nem változtatnak
A korábban bevált tömbök, makrocellák (pl. egy mikroprocesszor) un. IP-k (Intellectual property) formájában használhatók újra
  általában viselkedés szintű leírás formájában
  a kapcsolódást szabványos határfelületek (virtual socket-ek) biztosítják
Az új IC gyártásához valamennyi maszkot meg kell tervezni és le kell gyártani nagyon drága

## Slide 4: Az ASIC áramkörök
A szükséges darabszám igen széles határok között változhat (1– több millió)
Kis sorozatszámok esetén kritikus az ár
törekedni kell arra, hogy minél kevesebb legyen az egyedi lépés
  a tervezésben
  a gyártásban
Az ASIC áramkörök
    részben előre gyártottak,
    részben előre tervezettek

## Slide 5
Alkalmazásjellemző IC-k (ASIC)
ASIC áramkör  katalógus áramkör
Az irányzat okai:
Ki kell használni az IC technika teljesítőképességét (ár,súly, fogyasztás, megbízhatóság)
de a feladatok jelentős része nem oldható meg katalógus áramkörrel

## Slide 6: Térprogramozható áramkörök (FPGA, EPLD)
Ezek tipikus, nagyon gyakori ASIC áramkörök
  Teljes egészében előre gyártottak
  A kívánt logikai feladatkört az összeköttetések programozásával valósíthatjuk meg, hasonlóképpen mint a programozható ROM-ok esetében
Logikai cellák és programozható összeköttetések mátrixából állnak
Konfigurálásuk vagy biztosítékok kiégetésével, vagy programozható összeköttetések programozásával történik
  A programozható összeköttetések lehetnek MOS áteresztő tranzisztorok vagy EPROM/EEPROM típusú tranzisztorok
(Field Programmable Gate Array, FPGA)
(Electrically Programmable Logic Device, EPLD)

## Slide 7: Térprogramozható áramkörök (FPGA, EPLD)
Néhány példa:
XILINX FPGA építmény

## Slide 8: Térprogramozható áramkörök (FPGA, EPLD)
Előnyük:
    gyorsan elkészíthető (kipróbálható) hardver
      Ma már értelmes tervező programok léteznek, amelyek a viselkedési (behavioral) szintű leírásból létrehozzák a kész áramkört
    olcsó
    sok újraprogramozható
Hátrányuk:
    korlátozott bonyolultság
    korlátozott paraméter értékek (sebesség, stb.)

## Slide 9: Integrált áramkörök létrehozása
Az elektronikai ipar felosztása:
  Chip gyártók,
  Chip felhasználók
A chip gyártók két csoportja:
  IC gyártók, feladatuk:
    IC gyártás: a mélységi szerkezet kialakítása
  IC tervezők, feladatuk:
    IC tervezés: a felületi szerkezet kialakítása
      Teljesen elválik a gyártástól, térben és időben is
      Az óriási adattömeg kezelésére: számítógéppel segített tervezési (Computer-Aided Design, CAD) módszerek
Az IC gyártás és az IC tervezés közötti kapcsolat:
  Tervezési szabályok (design rules)
    Ezeket technológia fájlok alakjában adják meg az IC gyártók

## Slide 10: Integrált áramkörök tervezése
Felülről lefelé (top-down) módon történik általában
  A rendszer szintű leírást bontjuk egyre finomabb elemekre
Alulról-felfelé (bottom-up): kivételes esetekben
  a részletek összerakásával állítunk elő valami újat

## Slide 11
A rendszer-szintű leírásból kiindulva a logikai terven ill. áramkör listán keresztül jutunk el a layout megtervezésével a szükséges maszk minták kialakításához.
A felülről-lefelé történő tervezés