## Slide 1
Elektronikai alapok
Minden, a tárggyal kapcsolatos hivatalos hirdetmény a Neptunban üzenetként jelenik meg

## Slide 2: Kötelező tananyag
Közvetlenül a kiadótól érdemes megrendelni az info@szak.hu email címre írt levéllel: 40% kedvezményt adnak és budapesti címre nincs postaköltség.

## Slide 3: Elektronika
Elektromos áram félvezetőkben ill. vákuumban
ágai
    Energia feldolgozás (energy processing)
    Információ feldolgozás (information processing)
utóbbi felosztása, az ún. 4 C
    Közlés - Communication
      Távközlés
    Számítás - Computation
      Számítástechnika, informatika
    Szabályozás - Control
      Szabályozástechnika
    Alkatrészek - Components
      Eszközök

## Slide 4
A tűs tranzisztor felfedezése
Bardeen, Brattain, 1947

## Slide 5: Bipoláris tranzisztor
Elméleti tisztázás: 1948, Bell Laboratórium Shockley, Bardeen, Brattain
Bipoláris eszköz: elektronok és lyukak (germánium tűs tranzisztor)
1954: Első szilícium tranzisztor, a Texas Instruments cég készítette el
Az első kísérleti példány
és a szimbólum:

## Slide 6
William Shockley előadja a rétegtranzisztor elméletét

## Slide 7
A bipoláris tranzisztor Nobel díjasai:
Bardeen
Brattain
Shockley
1956

## Slide 8: A tranzisztoripar kezdeteinek háttere
1956: Shockley Semiconductor cég megalapítása
  De: William Shockley vezetési stílusa nehézkes volt
  1957. május: nyolc alkalmazott fellázadt ellene
1957. szeptember: 1,3 M$-os szerződést írtak alá a Fairchild Camera and Instruments nevű New York-i céggel
  A nyolc ember:
    Julius Blank, Victor Grinich, Jean Hoerni, Gene Kleiner, Jay Last, Gordon Moore, Robert Noyce és Sheldon Roberts
Ez volt a Fairchild Semiconductor születése

## Slide 9: Az IC-gyártás hajnala
A tranzisztorok használata általánossá vált
A tranzisztorok kisebbek voltak, mint az elektroncsövek
De egyes elektronikai berendezések még kisebb tranzisztorokat igényeltek
A méretkorlátot az jelentette, hogy a szilícium morzsán (chip) létrehozott tranzisztort hozzávezetésekkel kellett ellátni
S ekkor, szinte ugyanakkor két embernek is eszébe jutott ugyanaz a gondolat…

## Slide 10: Jack S. Kilby
Texas Instruments, 1958. július
  Szinte mindenki szabadságon volt, csak a pár hónapja felvett Kilby volt benn, így volt ideje gondolkozni…
Ekkor született az ötlete: ne csak a tranzisztort, hanem az áramkör többi részét is szilíciumból kellene létrehozni
  Eddig kapacitást és ellenállást senki nem készített félvezetőből
  Kilby főnökének tetszett az ötlet és biztatta, hogy valósítsa meg
1958. szeptember 12: elkészült az első működő modell
  Ez a világ első integrált áramköre
1959. február 6: a Texas Instruments benyújtotta a szabadalmat
  Ekkori neve: „szilárd áramkör” (solid circuit) volt

## Slide 11
J. S. Kilby
Az első integrált áramkör (IC): 1958, Texas Instruments

## Slide 12
„Rákapcsoltuk a tápfeszültséget, és az áramkör 1,3 MHz-en, körülbelül 0,2 V amplitúdóval azonnal oszcillálni kezdett”
1958. szeptember 12.

## Slide 14: Robert Noyce
Fairchild Semiconductor, 1959. január (Kalifornia)
  Egy alig indult, kis cég
  Noyce az egyes alkatrészek összekötésére sokkal jobb megoldást talált
    Feltalálta az ún. planáris technológiát
    Lényegében Kilby-től függetlenül feltalálta az integrált áramkört (IC-t), s az ő módszerével gyártják azóta is az IC-ket
1959. tavasz:
  Fairchild létrehozta az „egységes áramkört” (unitary circuit)
  Benyújtottak rá egy szabadalmat
  Mivel tudtak a Texas Instruments hasonló szabadalmáról, egy részletes alkalmazás leírását nyújtották be, hogy elkerüljék a szabadalombitorlást
1961. április 25: az amerikai szabadalmi hivatal megadta az első szabadalmat Noyce-nak
  Kilby szabadalmát akkor még csak vizsgálták…

## Slide 15: MOSFET és az integrált áramkörök fejlődése
Első FET példányok:
  1957: MOSFET (=MOS tranzisztor)
  1958: JFET
IC-k bonyolultságának változása:
  1960: SSI: < 100 elem
  1966: MSI: n × 100 elem
  1969: LSI: n × 1000 elem
  1975: VLSI: n × 10000 elem
  Ma: ULSI: n × 1000000 elem
1969: Mikroprocesszor, kezdet: Intel, Andrew Grove
Integrált áramkörök, memóriák, képfeldolgozó eszközök egyesítve: Rendszer-egy-chipen (System-on-a-chip, SoC)
A mai integrált áramkörökben a MOSFET a leggyakoribb tranzisztor

## Slide 16
Az integrált áramkörök fejlődése

## Slide 17: Félvezető alapeszközök

## Slide 18: Az atomok energia sáv modellje
A Bohr modell szerint az atommag Coulomb potenciálterében lévő elektronok csak bizonyos megengedett energiaszinteket foglalhatnak el
Alacsony hőmérsékleten az elektronok a megengedett energia szintek közül a legalacsonyabbakat töltik be
Pauli elv: maximum 2 ellenkező spinű elektron lehet egy energiaszinten

## Slide 19: A szilárd test energia sáv modellje
Több atom esetén az energiaszinteken meghatározó potenciáltér megváltozik
  A megengedett energiaszintek értéke megváltozik és az energia vonalak energia sávokká szélesednek
N atom esetén az egyes megengedett energia szintek egyenként N értékből álló energia sávvá alakulnak
Energia sávszerkezet: a megengedett energiák sávját a szomszédos sávoktól tiltott energia sáv választja el (Eg , más jelöléssel: Wg)

## Slide 20
Vegyértéksáv, vezetési sáv
Áramvezetési szempontból fontosak:
a legfelső, (majdnem) teli sáv = vegyérték sáv (valence band, v)
a fölötte levő, (majdnem) üres sáv = vezetési sáv (conduction band, c)
Wg
A sávszerkezet meghatározó az adott anyag elektromos tulajdonságainak szempontjából

## Slide 21: Vegyértéksáv, vezetési sáv (folyt.)
Mozgóképes elektronok: a vezetési sáv elektronjai
(Mozgóképes) lyukak: üres megengedett energia állapotok a vegyérték sávban
Vezetési sáv: a legnagyobb energiájú sáv amiben még vannak elektronok
Vegyértéksáv: a vezetési sáv alatti megengedett energia sáv
  Ez csaknem teljesen betöltött, de általában vannak benne be nem töltött helyek
Elektromos vezető képesség szempontjából a vegyérték és a vezetési sáv, és a köztük lévő tiltott sáv meghatározó, a továbbiakban csak ezeket vizsgáljuk

## Slide 22: Elektronok és lyukak
Párkeltés (generáció): a termikus átlagenergia felhasználásával
Elektronok a vezetési sáv alján
Lyukak a vegyértéksáv tetején
Mindkettő szolgálja az áramvezetést!
Elektron: negatív töltés, pozitív tömeg
Lyuk: pozitív töltés, pozitív tömeg

## Slide 23: Vezetők és szigetelők
1 eV = 0,16 aJ = 0,16 10-18 J
Fémek: az atomok ionizáltak és elektron felhő veszi őket körül
  Gyenge kötés  könnyen alakíthatók
  Átlapolódó vezetési és vegyértéksáv
Szigetelők: A vegyértéksáv teljesen betöltve, a vezetési sáv teljesen üres, és a köztük lévő tiltott energia sáv nagyobb mint 5 eV
  Wg nagyobb mint a szokásos termikus energiák nincs áramvezetés
  Pl.: Wg SiO2 = 4,3 eV
Félvezetők: a sávszerkezet abban különbözik a szigetelőkétől, hogy a félvezetők tiltott energia sávja (Wg) kisebb mint a szigetelők esetében
  Wg Si = 1,12 eV, Wg Ge = 0, 7 eV
  A termikus energia néhány elektront a vegyértéksávból a vezetési sávba juttat

## Slide 24
A szilícium kristályszerkezete
Minden atomnak 4 közeli szomszédja van
Rácsállandó: a=0,543 nm
Egyszerűsített síkbeli kép
A térbeli elrendezés
Gyémántrács szerkezet, kovalens kötések
Si N = 14 4 vegyérték
Intrinsic Si: adalékolatlan

## Slide 25: Az elektron-lyuk párkeltés
Termikus gerjesztés: a termikus energia felszakít néhány kötést, ilyenkor egy elektron kiszabadul, és szabad áramvezetésre képes töltéshordozóként jelentkezik
  ugyanakkor egy betöltetlen hely marad a kötésben (lyuk) ami az adott helyre elektront vonz
     elektron-lyuk párkeltés (generáció)
Adalékolatlan (intrinsic) félvezetőknél:
Mozgóképes elektronok sűrűsége:
  ni [cm -3]
Mozgóképes lyukak sűrűsége:
  pi [cm -3]
ni = pi niSi ˜1010 [cm-3]

## Slide 26: A termikus egyensúly
A termikus egyensúly egy dinamikus egyensúlyi állapot, ekkor minden folyamat egyensúlyban az inverzével, pl.:
Generáció (párkeltés) a rekombinációval
  Elektron élettartam: az az átlagos idő, amit egy elektron a vezetési sávban tölt
    Elektron élettartama: n
    Lyuk élettartama: p
    Nagyságrendjük: 1 ns … 1 s
  Generációs ráta (G): Időegység alatt, térfogategységben létrejövő töltéshordozó párok száma
    Hőmérséklettől függ: G=G(T)
  Rekombinációs ráta (R): Időegység alatt, térfogategységben újraegyesülő töltéshordozó párok száma
    Hőmérséklettől függ: R=R(T)
  Termikus egyensúlyban: G = R

## Slide 27: Félvezetőbeli töltéshordozó sűrűségek termikus egyensúlyban
Elektromosan semleges félvezetőkben a pozitív és negatív töltések (így a töltéssűrűségek) előjeles összege = 0
    Pozitív töltések sűrűsége:
      ionizált donorok sűrűsége: ND+ ND
      Mozgóképes lyuksűrűség: p
    Negatív töltések sűrűsége:
      Ionizált akceptorok sűrűsége: NA-  NA
      Mozgóképes elektronsűrűség: n

## Slide 28: Félvezetők adalékolása
A szilícium kristály tiszta formájában (abszolút 0 fokon) jó szigetelő, az összes elektron a szilícium atomhoz kötött
A Si atomok kicserélése egyéb atomokkal megváltoztathatja a félvezető villamos tulajdonságait
A csoportszám a vegyértéksávbeli elektronok számát jelzi
  Pl. a Si esetében a vegyértékelektronok száma 4, a csoportszám: IV
A töltéshordozók száma adalékanyagok hozzáadásával növelhető
Az adalékanyagok a kristályrácsba beépülve a félvezető atomjait helyettesítik
  Donor anyagok: 5 elektron a külső sávban (P, As, Sb)
  Akceptor anyagok: 3 elektron a legkülső sávban (B, Al, Ga, In)

## Slide 29: Adalékolt félvezetők : Donor adalékolás
A félvezető helyére beépült atom magjának +5 töltését a külső elektronhéj 5 elektronja ellensúlyozza
  A kovalens kötésből a külső elektron héjon lévő 9. elektron (ami Wd donor energia szint ) könnyen kiszakad a kötésből és áramvezetésre képes szabad elektronként jelentkezik
Az atommag helyhez kötött pozitív töltése ellensúlyozatlan
  Így a kristályrácsban helyhez kötött helyi pozitív töltés jelentkezik

## Slide 30
Nd + : donor sűrűség [cm -3 ]
nn: elektron sűrűség
pn: lyuk sűrűség
    nn ~Nd +
    nn>pn
Elektronok: többségi töltéshordozók
Lyukak: kisebbségi töltéshordozók
Az anyag: n típusú félvezető
Donor anyagok: Foszfor (P), Arzén (As), Antimon (Sb)

## Slide 31: Adalékolt félvezetők : Akceptor adalékolás
Akceptor anyagok: Bór (B), Alumínium (Al), Gallium (Ga), Indium (In)
A legkülső elektronhéjon 3 elektron  Kis energia hatására egy elektron a vegyértéksávból elfoglalja a kötésből hiányzó elektron helyét
 Helyhez kötött negatív töltés a kristályrácsban
NA - : akceptor sűrűség np: elektron sűrűség , pp: lyuk sűrűség
pp ~ NA - np<pp
Elektronok: kisebbségi töltéshordozók, lyukak: többségi töltéshordozók p típusú félvezető

## Slide 32: Áramok a félvezetőben
• Sodródási áram
(elektromos térerősség hatására)
• Diffúziós áram
(sűrűség különbség hatására)

## Slide 33: Sodródási áram (drift current)
Töltéshordozóknak elektromos erőtér hatására történő mozgása
Nincs térerősség
Van térerősség
Ok: az elektromos erőtér

## Slide 34: Diffúziós áram
Diffúzió: a részecskéknek a térbeli sűrűségkülönbség megszüntetésére irányuló mozgása
Diffúziós áram: a töltéshordozóknak a nagyobb sűrűségű helyről a kisebb sűrűségű hely irányába történő mozgása
Ok: a sűrűségkülönbség és a hőmozgás

## Slide 35: PN átmenet kivitele
A pn átmenet: Olyan egykristályos félvezető tartomány, amelyben egymással érintkezik egy p és egy n típusú övezet
Egy pn átmenetből álló eszköz a dióda
Pl. Dióda megvalósítás
    Az ábra torzított, a keresztmetszeti méretek általában sokkal kisebbek mint az oldalirányúak
    Planáris szerkezet
A=anód, K=katód
(P, As, Sb)
(B, Al, Ga, In)
Kiindulás: Si egykristály „szelet”, majd:
oxidálás, ablaknyitás, n diffúzió, fémezés, darabolás, felforrasztás, tokozás

## Slide 36: PN átmenet, félvezető dióda
A p típusú hordozóba (substrate) diffúzióval juttatják be az n típusú adalékot
A létrejövő adalékeloszlás, az un adalékprofil
  A tulajdonképpeni pn átmenet ott van, ahol ND=NA. Ez a metallurgiai átmenet (ahol az anyag úgy viselkedik, mintha intrinsic lenne).
  Ugrásszerű (abrupt) sűrűségváltást tekintünk, ezt könnyebb számolni
Adaléksűrűség a mélység függvényében
A „kompenzált” félvezető
Donor-akceptor: nettó adalékolás

## Slide 37
Vizsgálati módszerünk
1. Egydimenziós vizsgálat, „kihasított hasáb”
2. Homogén adalékolás,
„abrupt” profil
3. Egyik oldal erősebben
adalékolt
(legyen ez az n oldal)
Nd >> Na

## Slide 38: A pn átmenet töltésviszonyai
Mindkét oldal többségi hordozói diffúzióval áramolnak a túloldal felé.
A mozgóképes töltések diffúziója után helyhez kötött, ellensúlyozatlan töltések maradnak az átmenet két oldalán.
Ezért megszűnik a semlegesség
Így elektromos erőtér jön létre
(P, As, Sb)
(B, Al, Ga, In)
A kialakult elektromos erőtér hatására a pn átmeneten egyensúlyban létrejön egy beépített feszültség (diffúziós potenciál)

## Slide 39: A pn átmenet töltésviszonyai
    A többségi töltéshordozók az átmenet környezetében átdiffundálnak a túloldalra
     töltéshordozóktól kiürített réteg v. tértöltésréteg jön létre az átmenetnél
Egyensúly:
A többségi töltéshordozók diffúziós árama egyensúlyban van a kisebbségi töltéshordozók sodródási áramával, I=0
(P, As, Sb)
(B, Al, Ga, In)
Anionok (negatív töltésű ionok)
Kationok (pozitív töltésű ionok)

## Slide 40: A pn átmenet töltésviszonyai
  A kiürített réteg annál keskenyebb, minél nagyobb az adaléksűrűség az adott tartományban
    A valóságban általában több nagyságrend különbség van a két oldal adaléksűrűsége között  a kiürített réteg az átmenetnek főként az egyik oldalára terjed ki
A töltésegyensúlyból:
(B, Al, Ga, In)
(P, As, Sb)

## Slide 41: Az ideális pn átmenet (dióda) jelleggörbe egyenlete
Ez az ideális dióda egyenlet, vagy Schottky egyenlet, ahol
  Io a pn átmenet telítési (saturation) vagy záróáram állandója, csak anyagállandóktól és az adaléksűrűségektől függ, a kisebbségi töltéshordozó-sűrűséggel arányos Io10-14A - 10-15A
  UT=kT/q=26 mV, a termikus feszültség szobahőmérsékleten,
    k=8,62x10-5eV/K, a Boltzmann állandó
    T a hőmérséklet Kelvinben
    q=1,602x10-19 Coulomb az elektron töltése előjel nélkül

## Slide 42: Ideális dióda-jelleggörbe számítása
Kérdés: Egy Si dióda telítési árama I0=0,1 pA. Mekkora a nyitófeszültség, ha az áram 10 mA?
Megoldás:
Mennyivel kell a nyitóirányú feszültséget növelni ahhoz, hogy a nyitóirányú áram tízszeres legyen?
PÉLDA

## Slide 43: A dióda legfőbb tulajdonságai
Pozitív feszültségekre (p típusú anyag pozitívabb potenciálon, nyitófeszültség), a szerkezeten a feszültségtől exponenciálisan függő áram folyik
Negatív feszültségekre (p oldal negatívabb, zárófeszültség) a szerkezeten nagyon kis, gyakorlatilag feszültség-független áram
A szokásos nyitófeszültség értéke: UF 0,7V
Záró (reverse)
tartomány
I ~ 10-12 A/mm2
(Si, T=300 K)
Nyitó (forward)
tartomány
I ~ exp(U/UT)
Karakterisztikája: I(U)
UF0,7V
I
U
Egyenirányít!

## Slide 44: A dióda jelleggörbe egyszerűsített alakjai
Az ideális kapcsoló:
A dióda valóságos és törtvonalas közelítésű jelleggörbéje:
Törtvonalas közelítésű jelleggörbe
UF 0,7V
ID [mA]
UD [V]
Letörési szakasz
UBD

## Slide 45: A dióda munkapontja
A dióda karakterisztika egyenlete a dióda működése során lehetséges, összetartozó áram és feszültségértékeket adja meg
A tényleges működés során a dióda, ill. tetszőleges nemlineáris karakterisztikájú elem a karakterisztika egy pontjában, az un. munkapontban (operating point, quiescent point) működik
Ezt a pontot az áramkörben a vizsgált nemlineáris elemet körülvevő elemek határozzák meg

## Slide 46: A dióda munkapontja
Az áramkörre felírt huroktörvényből
egy egyenes, az un. munkaegyenes egyenlete adódik
  ez tulajdonképpen az áramkörben a diódán kívül előforduló elem „karakterisztikája” a dióda feszültségének függvényében
Az áramkörben kialakuló munkapontot a két függvény metszéspontja adja

## Slide 47: Eszközmodellek
A félvezető eszközökre kétféle modellt használunk:
Nagyjelű modell
    Az egyenáramú viselkedést, a munkaponti jellemzőket modellezi
    Nemlineáris (általában)
      Egy jelleggörbével, vagy az azt leíró egyenlettel adható meg
Kisjelű modell
    A váltakozó áramú viselkedést modellezi
    Adott munkapontban a munkapont körüli kis megváltozások esetét írja le
    Munkapontfüggő, különböző munkapontokban eltérő egy eszköz kisjelű modellje
    Lineáris
      A munkapontban a jelleggörbét érintővel helyettesíti

## Slide 48
A dióda kisjelű működése
Az rd differenciális ellenállás munkapontfüggő!

## Slide 49
A dióda differenciális ellenállása
Nyitó tartomány, I >> I0 :
Ha a soros ellenállással is számolunk:

## Slide 50
A dióda differenciális ellenállása
Egy dióda soros ellenállása 2 ohm
Számítsuk ki a differenciális ellenállását az I=1 mA, 10 mA, 100 mA munkapontokban!
PÉLDA

## Slide 51: Tranzisztorok
A legfontosabb félvezetőeszközök, alkalmazásuk:
      erősítőként
        analóg áramkörökben
      kapcsolóként
        digitális áramkörökben
Típusai:
    BJT
      Bipoláris tranzisztor („Bipolar Junction Transistor”)
      Áram által vezérelt
        Röviden: áramvezérelt („current-amplifying”)
    FET
      Térvezérlésű tranzisztor („Field Effect Transistor”)
      Elektromos tér által vezérelt
        Röviden: térvezérelt („field effect”)

## Slide 52: A bipoláris tranzisztor (BJT)
Két egymással szoros kapcsolatban lévő pn átmenetből áll, a középső réteg közös
Az npn és a pnp kialakítás egyaránt elképzelhető
  Az npn tranzisztor gyorsabb, ezért ez a gyakoribb

## Slide 53
A tranzisztorhatás
A BJT rajzjele
Emitter
Bázis
Kollektor
Az „ős”, a tűs tranzisztor...

## Slide 54
A tranzisztorhatás
A BJT két, közös anódú (p-oldal) diódaként is felfogható, de fellép egy új jelenség, a tranzisztorhatás.
A BJT több, mint két dióda!

## Slide 55
A bipoláris tranzisztor áramai
Aktív beállítás: EB átmenet nyitva, CB zárva
A: közös bázisú, nagyjelű (egyenáramú) áramerősítés

## Slide 56: A bipoláris tranzisztor jellegzetességei
A bázis és az emitter között az áram kisebb részét a bázisbeli többségi hordozók szállítják
  lyukak npn tranzisztor esetén
A fő áramot az emitterből a kollektorba a bázison keresztül a kisebbségi töltéshordozók szállítják
  elektronok npn esetén
Ezért a BJT-t kisebbségi-hordozó alapú eszköznek is nevezik

## Slide 57: Az áramerősítés folyamata
Cél, hogy az emitter árama megjelenjen a kollektorban, azaz hogy az emitterből jövő többségi töltéshordozók minél nagyobb számban érjék el a kollektort
A veszteségek forrásai:
    Az emitter áram egy része nem a kollektor felé folyik
    A nyitott átmenet lyukárama a bázisból az emitter felé irányul. (IE = IEn + IEp) , ebből csak az elektronáram indul el a kollektor felé
    A bázisba érkező elektronáram egy része rekombinálódik (IBr ) a bázisban ill. a kiürített rétegekben, azaz nem éri el a kollektort

## Slide 58
A bipoláris tranzisztor áramai
Injektálási v. emitter hatásfok [éta]:
Szállítási (transport) hatásfok:
A: közös bázisú, nagyjelű áramerősítési tényező
Az IB bázisáram nagysága szabályozza az IC kollektor-áramot

## Slide 59
A tranzisztorhatás feltételei a BJT-ben
1. Legalább az egyik szélső réteg (az emitter) nagyságrendekkel erősebben adalékolt, mint a középső
2. A középső réteg (bázis) sokkal vékonyabb, mint a kisebbségi hordozók diffúziós hosszúsága

## Slide 60: A BJT üzemállapotai
Telítésben mind a két dióda nyitott, ezek együttes maradék ellenállását a rajtuk eső UCES telítéses kollektor-emitter feszültséggel vesszük figyelembe.

## Slide 61
A BJT közös emitteres alapkapcsolása
Ez a legjellemzőbb működési mód

## Slide 62
A BJT működése aktív üzemmódban
B: közös emitteres, nagyjelű (egyenáramú) áramerősítési tényező

## Slide 63
A diszkrét (nem IC-beli) bipoláris tranzisztor (BJT) felépítése
Két pn átmenet, szoros (néhány m) közelségben
Két lehetőség: npn vagy pnp szerkezet
A működés azonos, általában csak az npn-t tárgyaljuk...
Planáris tranzisztor
BJT

## Slide 64
A diszkrét (nem IC-beli) BJT felépítése
Elvileg szimmetrikus,
gyakorlatilag nem az
wBM
“metallurgiai”
bázisvastagság

## Slide 65
A diszkrét (nem IC-beli) BJT felépítése
E
B

## Slide 66
A diszkrét (nem IC-beli) BJT felépítése
Kisteljesítményű tranzisztor
Chipméret:
~ 0,50,50,3 mm

## Slide 67
A diszkrét (nem IC-beli) BJT felépítése
Közepes teljesítményű tranzisztor
B
E

## Slide 68
Az integrált áramköri BJT felépítése

## Slide 69
Az integrált áramköri BJT felépítése
Kollektor
Bázis
Emitter
N-típusú adalékolás:
Donor anyagok: Foszfor (P), Arzén (As), Antimon (Sb)
P-típusú adalékolás:
Akceptor anyagok: Bór (B), Alumínium (Al), Gallium (Ga), Indium (In)

## Slide 70: Egyenáramú BJT modell
A kézi számításokhoz használatos legegyszerűbb DC tranzisztormodell
Aktív
Telítés
A visszáramokat általában elhanyagoljuk
Csakúgy, mint a diódás áramköröknél, itt is feltételeznünk kell egy működési módot, amire vonatkozóan alkalmazzuk a helyettesítő képet.
A számítás végeztével feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a tranzisztor valóban a feltételezett üzemmódban dolgozik-e.
IC=B×IB
IE=(B+1)×IB
IC=B×IB

## Slide 71: 1. példa: BJT & két ellenállás
Állapítsuk meg, hogy milyen üzemállapotban dolgozik az ábra szerinti kapcsolásban az npn BJT és határozzuk meg az IB, IC és UCE értékét, ha , UCEsat = 0,2 V a) RB = 300 k,
b) RB = 150 k,

## Slide 72: Megoldás 2/1
Az ábrából látható, hogy az emitter-bázis átmenet nyitóirányban van előfeszítve, azaz az npn tranzisztor vagy nyitó vagy telítéses tartományban működik.
Aktív tartománybeli működést feltételezve, az arra vonatkozó helyettesítőképpel kell számolni.
A tranzisztor telítési maradékfeszültsége: UCEsat = 0,2V
A nyitott bázis-emitter átmeneten eső feszültség: UBE = 0,7 V
A) RB = 300 k esetén az emitter-bázis körre felírható huroktörvény
A kollektor körre:
Mivel UCE > 0,2 V, kezdeti feltételezésünk, miszerint a BJT aktív üzemállapotban működik, helyes volt.
1. példa

## Slide 73: Megoldás 2/2
B) RB = 150 k esetén a fentiek alapján
Nyilvánvaló, hogy pozitív tápfeszültség és földelt emitter esetén negatív UCE feszültség lehetetlen, így a kezdeti feltételezésünk nem volt helyes, vagyis a BJT telítéses üzemmódban működik.
A kollektor-emitter feszültsége: UCEsat = 0,2 V.
Ezekkel az értékekkel:
1. példa

## Slide 74: 2. példa: Negatív tápfeszültség
Adatok:
a közös emitteres, nagyjelű áramerősítési tényező: B = 100
a telítési maradékfeszültség: UCEsat = 0,2V
a nyitott bázis-emitter átmeneten eső feszültség: UBE = 0,7 V
Határozzuk meg az ábrán látható kapcsolásban az npn bipoláris tranzisztor működési tartományát (üzemállapotát) és az IB, IC és UCE munkaponti áram és feszültség értékeket!

## Slide 75: Megoldás 2/1
Az áramkör jellegzetességei:
  emitter ellenállás is szerepel
  a bázis és kollektor ellenállások a földre kapcsolódnak
Aktív működési tartományt feltételezünk.
A bázis-emitter körre a huroktörvény:
A csomóponti törvény alapján
amivel a huroktörvény:
IE = IB + IC és IC = B IB,
Ebből IB értéke
2. példa

## Slide 76: Megoldás 2/2
Láthatóan UCE > 0,2 V, azaz kezdeti feltételezésünk, miszerint a tranzisztor aktív üzemmódban működik, helyes volt.
A kollektoráram értéke:
A kimeneti körre felírható huroktörvény
A csomóponti törvényben az IE és IC áramokat IB-vel kifejezve
Amiből UCE-re a következő adódik
2. példa

## Slide 77: 3. példa: BJT & három ellenállás
UCC
UC
UE
UB
T1
RC
RB
RE
IC
IB
IE

## Slide 78: Adatok
UCC = +12 V
UBE = 0,7 V
UCES = 0,01 V
3. példa
Számítsuk a csomóponti potenciálokat és az ágáramokat!
Ha az npn BJT telítéses üzemmódban dolgozik, számítsuk ki a túlvezérlését (IC/IB)!

## Slide 79: Segítség
A)
A T1 tranzisztor aktív
B)
A telítéses T1 tranzisztor túlvezérlése:
IC / IB = 5,68 mA / 0,62 mA = 9,2
C)
A telítéses T1 tranzisztor túlvezérlése (overcontrol):
IC / IB = 3,98 mA / 0,4 mA = 99,5
3. példa

## Slide 80: A megoldás
3. példa

## Slide 81: 4. példa: BJT & négy ellenállás
B=100
UC=9,9V
UB=7,5V
UBE=0,7V
IE=1,01mA
Számítsuk ki a hiányzó ellenállás értékeket!

## Slide 82: 5. példa: Kollektorból leosztott bázis
Az adott kapcsolásban UCC=16V, a bipoláris tranzisztor adatai B=39, UBE=0,7V, RC=8k, RB=146k
a) Mekkora a tranzisztor UCE feszültsége ill. IC kollektor árama?
b) Mennyit változik a kollektor áram, ha az UCC tápfeszültség 1V-tal csökken?

## Slide 83: Megoldás
A) kérdés
Tranzisztor aktív
UCE = 5,5 V
IB = 33 µA
IC = 1,280 mA
5. példa
B) kérdés
Tranzisztor aktív
UCE = 5,18 V
IB = 30,7 µA
IC = 1,197 mA
ΔIC = -0,083 mA

## Slide 84: 6. példa: Kapcsolás egy npn és egy pnp tranzisztorral

## Slide 85: Adatok
VCC = +12 V
±VBE = 0,7 V
±VCES = 0,1 V
B = 300
6. példa

## Slide 86: A megoldás
6. példa

## Slide 87: 7. példa: Zener diódás kapcsolás

## Slide 88: Adatok
7. példa

## Slide 89: A megoldása
7. példa

## Slide 90: B megoldása
7. példa

## Slide 91: C megoldása
7. példa

## Slide 92: 8. példa: Összetett kapcsolás

## Slide 93: Adatok
8. példa

## Slide 94: C megoldása
8. példa

## Slide 95: A térvezérelt tranzisztorok (JFET és MOSFET)

## Slide 96: Térvezérelt tranzisztor (Field Effect Transistor, FET)
Működésük alapelve, hogy egy térrészen átfolyó áramot úgy szabályozunk, hogy külső elektromos erőtérrel megváltoztatjuk a félvezető vezetőképességét, ill. a rendelkezésre álló keresztmetszetet.

## Slide 97
2 csoportjuk:
  MOSFET
  JFET
Közös tulajdonságaik:
    bemenő áramuk 0
    kis teljesítményigény,
    kis helyigény
    a többségi töltéshordozók árama határozza meg a működést.  kisebb hőmérsékletfüggés
Működésük alapja: feszültségvezérelt áramforrás
FET-ek csoportosítása

## Slide 98: A záróréteges térvezérelt tranzisztor (JFET)

## Slide 99
Záróréteges térvezérelt tranzisztor (Junction Field Effect Transistor, JFET)
Alapszerkezet
A forrás (source) és a nyelő (drain) elektródák közötti többségi töltéshordozó áramot a kapu (gate) elektródára kapcsolt feszültséggel tudjuk változtatni azáltal, hogy változtatjuk a záróirányba előfeszített pn átmenet feszültségét, ezáltal a kiürített réteg vastagságát, ezáltal az áramvezetésre alkalmas csatorna keresztmetszetét.
Az eszköz n és p csatornás változatban is készül (nJFET, pJFET).

## Slide 100: A fém-oxid-félvezető tranzisztor (MOSFET)

## Slide 101: A MOS tranzisztorok
Fém-oxid-félvezető (Metal Oxid Semiconductor, MOS)
1957: Az első MOS tranzisztor (MOSFET)
1970: Az első nagy tételben árult MOS IC
  DRAM (dinamikus RAM)
    Egy kapacitás töltése jelenti az információt, amely azonban egy idő után elszivárog, ezért egy áramkörnek rendszeresen frissítenie kell
  3 tranzisztoros cellákból épült fel
  1 kbit tárolóképességű
  Intel készítette
A MOS helyzete manapság:
  A vezető technológia
  1 DRAM több száz millió MOSFET-et tartalmaz
  Az integrált áramkörökben (IC-k) leggyakrabban a MOS tranzisztor fordul elő
A MOS tranzisztor működésének alapja: a MOS kapacitás

## Slide 102: A MOS kapacitás
A szerkezeten a térerősség hatására a fémen pozitív töltések jelennek meg, a p típusú félvezetőben először egy kiürített réteg jön létre, majd adott térerősségnél negatív mozgóképes töltéshordozók az ún. inverziós töltések.
Az a feszültség, amit a szerkezetre kell adni, hogy az inverziós csatorna létrejöjjön, a VT küszöbfeszültség.
VT értékét a következő tényezők befolyásolják:
az oxid vastagsága, töltései és permittivitása (dielektromos állandója, ox)
a Si adalékolása és permittivitása (Si)
A „-” töltések a mozgóképes töltéshordozókból és a helyhez kötött ionizált adalékatomok negatív töltéséből állnak

## Slide 103: A MOS kapacitás kiszámítása
ahol
  Cox: a W széles és L hosszú MOS kapacitás értéke
  W: az MOS kapacitás szélessége
  L: az MOS kapacitás hosszúsága
  ox: az oxid permittivitása (dielektromos állandója)
  tox: az oxid vastagsága
Legegyszerűbb képlet:

## Slide 104: A MOS tranzisztor keresztmetszeti képe
n csatornás eszköz: p típusú hordozón (substrate), az inverziós csatornát elektronok alkotják, ezekhez csatlakozik az n+ source és drain.
p csatornás eszköz: n típusú hordozón
Növekményes (enhancement mode) MOS tranzisztor: ha UGS= 0 esetén nincs áramvezető csatorna.
Kiürítéses (depletion mode) MOS tranzisztor, ha UGS = 0 esetén van áramvezető csatorna.
A MOS tranzisztor egy forrás (source) és egy nyelő (drain) elektródával kiegészített MOS kapacitás. a MOS kapacitás egyik fegyverzete a kapu (gate) elektróda, a másik a hordozó (substrate).

## Slide 105: MOS tranzisztor működése
Ha az UGS gate feszültség nagyobb, mint a VT küszöbfeszültség, a Si és SiO2 átmenetnél egy elektronokból álló inverziós réteg alakul ki.
Az n+ - source tartomány a MOS kapacitás inverziós töltéseinek gyors megjelenését biztosítja.
Az n+ – drain tartomány pozitív előfeszítése hatására az inverziós csatornában a source-tól a drain felé áram folyik.
A pozitív feszültség a drain körüli pn átmenetet záróirányban feszíti elő, ennek eredménye a széles kiürített réteg a drain körül.
Az inverziós csatorna töltéseinek számát VGS szabályozza.
A drain feszültség miatt az inverziós csatornán feszültség esik, ezért a csatorna a drain felé szűkül.

## Slide 106
ahol W a gate szélessége, L a gate hosszúsága, ox az oxid permittivitása, tox az oxid vastagsága, n a csatorna töltéshordozóinak mozgékonysága, UGS a gate-source feszültség, VT a tranzisztor küszöbfeszültsége, UDS a drain-source feszültség.
Egy adott drain feszültségnél (UDSsat, telítési feszültség) a csatorna a drain-nél elzáródik (pinch-off)
UDSsat = UGS-VT
Ha ugyanis UDS > UGS-VT, a drain-nél nem tud inverziós csatorna kialakulni. Az elzáródás bekövetkezte után a MOS tranzisztor un. telítéses üzemmódban dolgozik, a drain feszültség tovább nem befolyásolja a csatorna áramot.

## Slide 107: Telítéses tartomány
Elzáródott az inverziós réteg a drain mellett
  Az elzáródott szakaszban a potenciálviszonyok eredményeként nincs inverziós töltés
  De a drain és a source közötti feszültségkülönbség hatására átjutnak elektronok a csatornából a drainbe
A csatornához képest az elzáródott részbe behatolt elektronok sűrűségi kicsi
  Így nagy elektromos térerősség kell ugyanakkora áram fenntartásához, mint a csatornában
  Ezt a nagy E térerőt az UDS drain feszültség csak egy igen rövid, UDS/E mértékű szakaszon tudja fenntartani
    Ez az elzáródott szakasz nagyon rövid a csatorna teljes hosszúságához képest, csak néhány század μm
  Ha az UDS drain feszültséget tovább növeljük, ez az elzáródott szakasz kicsit hosszabb lesz, de a feszültség növekménye az elzáródott szakaszra fordítódik, így az ID nem változik

## Slide 108: Telítéses tartomány

## Slide 109
A MOSFET működési tartományai

## Slide 110: A poli-Si kapus MOS keresztmetszete
Vékony oxid (1…20 nm vastag)
n+
Source
Drain
p hordozó
Vastag oxid
n+
Poli-Si kapu
A fenti ábrán egy n-vezetéses MOS, azaz NMOS látható
A MOS tranzisztorok jellegzetes csatorna hosszúsága: L = 0,3 μm
A gate anyaga általában polikristályos szilícium, röviden: poli-Si
  A poli-Si vezetőképessége sokkal jobb, mint a szilíciumé, a fémekére hasonlít, bár a fémekénél azért nagyobb a fajlagos ellenállása
A MOSFET készülhet alumínium gate-tel is, de a poli-Si gate előnye az önillesztő technológia (következő dia)
Notes: Starting at the bottom of the design abstraction chart
Gate Oxide – insulator
NMOS – since carriers are electrons (n type carriers)
M – metal; O – oxide; S – semiconductor
Field oxide isolates one device from neighboring devices
View transistor as a switch with an infinite off-resistance and a finite on-resistance

## Slide 111: A MOS tranzisztor Önillesztő, poli-Si gate eljárás
1. Aktív zóna ® vékonyoxid
2.Bújtatott kontaktus ablaknyitás
3. Poli-Si felvitel, maszkol
4. Aktív zónát nyit, n+
diffúzió
5. Szigetelő bevonat
6. Kontaktus ablakok
7. Fémezés
Önillesztés:
A csatornát a poli-Si gate és az aktív zóna átfedése jelöli ki.

## Slide 112: A MOS tranzisztor
Mikronalatti MOS szerkezet
Vázlatrajz és elektron-mikroszkóppal készült metszeti kép

## Slide 113
Növekményes n csatornás MOS tranzisztor szimbólumok
Kiürítéses n csatornás MOS tranzisztor szimbólumok
Mindegyik változat használatos

## Slide 114: A MOS tranzisztor kimeneti jelleggörbéi
ID=f(UDS), paraméter: UGS
Kimeneti karakterisztika

## Slide 115: MOS modellegyenletek (NMOS-ra)
W a gate szélessége,
L a gate hosszúsága,
ox/tox a felületegységre eső oxidkapacitás,
n a csatorna töltéshordozóinak mozgékonysága,
UGS a gate-source feszültség,
VT a tranzisztor küszöbfeszültsége
Ezek másik neve: jelleggörbe egyenletek
Telítéses tartomány:
Határhelyzetben:
Határhelyzetben mindkét modellegyenlet igaz.
Trióda
(lineáris tartomány):

## Slide 116: Jellemző értékek
NMOS technológiai paraméterek:
Konstrukciós paraméterek mindkettőnél:
PMOS technológiai paraméterek:

## Slide 117: 9. példa: W/L hatása
Mennyi a MOS tranzisztor telítéses árama UGS=5V vezérlő feszültség mellett, ha
VT =1V, és a tranzisztor méretei
a) W= 10μm, L=0,8μm , b) W= 1,6μm, L=10μm
Megoldás
a)
b)
A W/L arány megfelelő változtatásával tehát több nagyságrendnyi tartományban változtathatjuk a drain áramot

## Slide 118: 10. példa: MOSFET & Zener
Határozza meg az áramkör ellenállásait a következő DC működési tartományokra!
Itt a Zener dióda letörési feszültsége: UZ = -4,7 V
Ebben a kapcsolásban a Zener dióda záróirányban van bekötve

## Slide 119: Megoldás – A feladat
10. példa

## Slide 120: Megoldás – B feladat
10. példa

## Slide 121: Megoldás – C feladat
10. példa

## Slide 122: 11. példa: Zener & MOSFET
Határozza meg a csomóponti feszültségeket és az ágáramokat DC működési körülmények között!
UZ1 a Zener dióda letörési feszültsége
UDD
U2
U1
T1
R2
I2
I1
I4
R1
N
I5
Z1
I3
R3
Név | A | B
UZ1 | -4 V | -6 V
KN | 16 A/V2 | 16 A/V2
W/L | 0,5 | 3
UDD | 12 V | 12 V
VT | 1 V | 1 V
R1 | 40 k | 20 k
R2 | 15 k | 5 k
R3 | 5 k | 40 k

## Slide 123: Segítség a megoldáshoz (A feladat) 2/1
A Zener dióda záróirányban van előfeszítve
  Ha nem folyna rajta áram, akkor a nem földelt sarka az UDD tápfeszültségen lenne, ekkor (0V-UDD) feszültségnek kellene esni rajta, ami viszont abszolút értékben nagyobb, mint az UZ letörési feszültség, így a dióda mégiscsak letöréses üzemmódban lenne
  Ha a Zener dióda letörésben működik, akkor a rá vonatkozó egyszerűsített eszközmodell szerint a rajta eső feszültség a rajta átfolyó áramtól függetlenül UZ
    Mivel a dióda záróirányban van bekötve, ezért a nem földelt sarka lesz U1=0V-UZ potenciálon
    Az A feladatban U1=4V
Az U1 potenciál a T1 MOS tranzisztor UG gate feszültségével egyezik meg
Mivel a T1 tranzisztor source elektródája a földre van kötve, ezért US=0V
  Az A feladatban UGS=4V
11. példa

## Slide 124: Segítség a megoldáshoz (A feladat) 2/2
Iterációs módszerrel érdemes megoldani
Az U2 potenciálra érdemes kezdeti értéket adni, majd ezt módosítani az U2 csomópontra felírt Kirchoff törvény alapján meghatározható E(U2)=I2-I5-I3 hibafüggvény minimalizálásával
Az U2 kezdeti értékének az (UGS-VT) értéket célszerű választani, amivel a T1 MOS tranzisztor a trióda és a telítéses tartomány határhelyzetében működik, ugyanis a példában U2=UD és mivel US=0V, így UDS=U2
  Tehát a telítés és a trióda tartomány határhelyzetének feltétele az UDS=U2=UGS-VT egyenlőség fennállása
Ezek után eldönthető, hogy az U2-t melyik irányba kell módosítani:
  Ha felfelé (U2-t növelve), akkor a T1 MOS tranzisztor biztosan telítésben lesz
  Ha lefelé (U2-t csökkentve), akkor a T1 biztosan triódában fog működni
11. példa

## Slide 125: 12. példa: Zener, MOSFET & BJT
Határozza meg a csomóponti feszültségeket és az ágáramokat DC működési körülmények között!
UZ1 a Zener dióda letörési feszültsége
UDD = +12 V, UBE = 0,7 V, UCE,sat = 0,1 V, B = 500, VT = 1 V, KN = 16 A/V2
W/L=0,5
Név | A | B
UZ1 | -4 V | -6 V
R1 | 40 k | 20 k
R2 | 10 k | 10 k
R3 | 1 k | 6 k
R4 | 1 k | 10 k
UDD
U2
U1
T1
R2
I2
I1
I5
R1
N
U3
U4
R3
T2
I3
I7
I4
I6
R4
Z1

## Slide 126: Segítség a megoldáshoz
U1 értéke következik a Z1 Zener dióda letörési feszültségéből
A T2 tranzisztor üzemmódjára érdemes azzal a feltételezéssel élni, hogy a T2 aktívban van, mert ebben az esetben első közelítésben a bázisáram elhanyagolható
  Tekintettel a nagy B=500 értékre, az elhanyagolás feltétlenül indokolt
Így az áramkör R1, R2, Z1, T1 elemekből álló része önállóan megoldható
Ezekután U2-re iterálva a feladat megoldható
  Ha a T2 tranzisztor telítésbe kerül, akkor a bázisárama már nem hanyagolható el, s ekkor ez visszahat az U2 értékére, sőt a T1 üzemmódjára is
12. példa

## Slide 127: Megoldás
Név | A | B
U1 | 4,00 V | 6,00 V
U2 | 6,89 V | 8,92 V
U3 | 6,29 V | 8,32 V
U4 | 6,19 V | 8,22 V
I1 | 0,20 mA | 0,30 mA
I2 | 0,51 mA | 0,31 mA
I3 | 5,71 mA | 0,61 mA
I4 | 6,19 mA | 0,82 mA
I5 | 0,20 mA | 0,30 mA
I6 | 0,04 mA | 0,10 mA
I7 | 0,48 mA | 0,21 mA
T1 | telítés | telítés
T2 | telítés | telítés
12. példa

## Slide 128: 13. Példa
Határozza meg a csomóponti feszültségeket és az ágáramokat DC működési körülmények között!
UZ1 a Zener dióda letörési feszültsége
VCC = +12 V, UBE = 0,7 V, UCE,sat = 0,1 V, B = 300, VT = 1 V, KN = 16 A/V2
Név | A | B
W/L | 31 | 6,25
UZ1 | -3 V | -5,6 V
R1 | 108 k | 930 k
R2 | 11,8 k | 5,9 k
R3 | 1 k | 5 k
R4 | 110 k | 900 k
R5 | 900 k | 800 k
R6 | 3 k | 300 k
VCC
U3
U5
U4
U2
U1
R3
R1
R2
T2
I3
I2
IB1
IE1
I1
I4
R4
Z1
IZ1
I5
I6
T1
R5
R6
N

## Slide 129: Segítség a megoldáshoz
Mivel a T2 MOS tranzisztor gate-jén nem folyik áram, így az áramkör két egy tranzisztoros áramkörként megoldató.
  Első lépésben az R3, T2 és R7 elemeket figyelmen kívül lehet hagyni
  Ha kijött egy érték U2-re, akkor ki lehet számítani az áramkör második felét
U1 és U3 között a pn-átmenet nyitófeszültsége van, ebben az esetben az 0,7 V
  Így kiszámítható az R4 ellenálláson átfolyó I4 áram
  Az I4 átfolyik R1-en és R5-ön is, persze az R1-en átfolyik még az IB1, az R5-ön pedig az IE1 is
U3 értéke következik a Z1 Zener dióda letörési feszültségéből, amiből U1 is kiadódik
A T1 tranzisztor üzemmódjára feltételezéssel kell élni és az U2 pontra iterációt alkalmazva megoldható a feladat
  Ha ellentmondásra jutunk, akkor T1 üzemmódjára tett feltételezésünket módosítani kell
13. példa

## Slide 130: Megoldás
Név | A | B
U1 | 6,6 V | 6,3 V
U2 | 6,0 V | 5,7 V
U3 | 5,9 V | 5,6 V
U4 | 11,0 V | 11,93 V
U5 | 3,0 V | 4,17 V
I1 | 0,05 mA | 0,06 mA
I2 | 0,51 mA | 1,07 mA
I3 | 1,00 mA | 0,014 mA
I4 | 0,01 mA | 0,001 mA
I5 | 0,01 mA | 0,007 mA
I6 | 1,00 mA | 0,014 mA
IZ1 | 0,55 mA | 1,13 mA
IB1 | 0,04 mA | 0,06 mA
T1 | telítéses | telítéses
T2 | telítéses | telítéses
13. példa